## Slide 1
6.3.1 简单蒸馏
（1）原料液一次性加入，加热至泡点。
（2）产生的蒸汽进入冷凝器，冷凝后
馏出液易挥发组分含量
（3）蒸馏过程中，
（4）馏出液按不同组成范围分罐收集。
（4）简单蒸馏是非定态间歇过程。
（5）适用范围：混合物的粗分离，挥发度
相差较大而分离要求不高的场合。
加热蒸汽
冷却水
蒸馏釜
冷凝器
回收罐ABC
原料
6.3 蒸 馏 方 式

## Slide 2
6.3.2 平衡蒸馏（闪蒸）
（1）连续定态单级过程
（2）原料液连续加热至高于闪蒸器
压力下的泡点。
（3）经节流阀减压至闪蒸器内的压力。此
时的液体为过热液体。
（4）高于泡点的显热将部分液体汽化。
（一次部分汽化）
（5）气相易挥发组分多——闪蒸器顶排出
液相易挥发组分少——闪蒸器底排出
（6）适合大批量、粗分离的场合。
结论：
形成平衡的
或 气液两相
加热 冷却 （V）
加热器
节流阀
闪蒸器
加料泵
6.3 蒸 馏 方 式
平衡汽化
气液两相分别收集了原料的易挥发组分

## Slide 3
6.3.3 精馏
精馏是利用混合液中各组分间挥发度的差异，通过多次部分汽化、部分冷凝实现液体混合物分离从而获得高纯度产品。
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级
第1级
第2级
分离器
分离器
平衡汽化
平衡冷凝

## Slide 4
6.3.3.1 多次部分汽化、部分冷凝
（1）第一级：
将原料（）加热至温度，料液部分汽化，生成平衡的汽液两相。
气相量：；气相组成：，
液相量：；液相组成：。
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 5
（2）第二级上半部分：
将第一级的气相（，)部分冷凝至温度，
产生第二级气相（，
（流量减少，含量增加，温度减小）
产生第二级中间馏分液相（
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 6
（3）第二级下半部分：
将第一级的液相（)部分汽化至温度，产生第二级液相（，，
产生第二级中间馏分汽相（
（流量减少，含量减少，温度增加）
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 7
（4）第级后：
气相：，
液相：，
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 8
缺点：
（1）设备投资大，流程庞大，设备费用大。
（2）需要加热剂和冷却剂，能耗大，操作费用大。
（3）每一次部分汽化和部分
冷凝，都会产生中间馏分（如，
)，因此高纯度产品的收率低。
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 9
6.3.3.2 有回流的多次部分汽化、部分冷凝
（1）方案：
将中间馏分（如，)分别送回上一级分离器。
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 10
（2）传热：当第二级中间馏分的液相（，）与第一级所产生的气相（）直接混合时，由于液相温度气相温度因此高温蒸汽（）放出的热量将加热低温的液体（），而使液体部分汽化，蒸汽被部分冷凝，从而产生新的气相（，）。（温度降低）
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 11
当第二级中间馏分的气相（，）与第一级所产生的液相（直接混合时，由于气相温度液相温度因此高温蒸汽（，）放出的热量将加热低温的液体（），而使液体部分汽化，蒸汽被部分冷凝，从而产生新的液相（）。（温度增加）
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 12
（3）传质：当第二级中间馏分的液相（，）与第一级所产生的气相（，）直接混合时，气相和液相处于不平衡关系，将进行气液两相传质。
液相组成（气相组成的平衡组成），相际传质方向A组分从液相转移到气相，同时B组分从气相转移到液相。从而产生新的平衡气相（，），气相组成与液相组成相平衡。（气相含量增加）
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 13
当第二级中间馏分的气相（，）与第一级所产生的液相（直接混合时，气相和液相处于不平衡关系，将进行气液两相传质。
气相组成（液相组成的平衡组成），相际传质方向A组分从液相转移到气相，同时B组分从气相转移到液相。从而产生新的平衡液相（），液相组成与气相组成相平衡。（液相含量减少）
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 14
（4）省去了中间的加热器和冷却器，但上半部分需要最后一级的冷却器，产生需要的上一级的液相（液相回流）。下半部分需要最后一级的加热器，产生需要的上一级的气相（气相回流）。
（5）工业上在塔器内完成上述流程。
6.3 蒸 馏 方 式
第1级
第2级

## Slide 15
6.3.3.3 连续精馏装置流程
1.连续精馏的主要装置
（1）精馏塔（板式塔或填料塔）
A：加料板（进料板）：原料液进入的那层塔板
B：精馏段：加料板以上的塔段
C：提馏段：加料板以下（包括加料板）的塔段
（2）再沸器
产生塔底蒸汽回流和塔底产品
（3）冷凝器
产生塔顶回流液和塔顶产品
（4）冷却器、原料预热器和贮槽
达到所需的目标温度
定态操作过程，连续加料连续出料。
馏出液，
6.3 蒸 馏 方 式

## Slide 16
6.3.3.4 塔板的作用
从图中可以看出：
（1）； 汽液两相逆流接触传质
（2） 汽液两相逆流接触传热
（3），此时的两相温度为 传热和传质的极限
塔板的作用：
（1）塔板提供了汽液分离的场所。
（2）塔板是个混合分离器，使组分
得到部分分离。
（3）足够多的塔板可实现溶液中组
分的较完全分离。
6.3 蒸 馏 方 式
易挥发（轻）组分
难挥发（重）组分
泡点
温度
露点
温度

## Slide 17
6.3.3.5 精馏过程的回流
（1）精馏的特点：
塔顶回流液 塔底回流汽
（2）回流的作用：
提供了不平衡的气液两相，构成了气液两相接触传质的必要条件。
（3）塔顶回流液：
① 含量增高 ，
② 温度低
③ 在任一块塔板上，上一块
塔板下来的液体，含量较高，
温度较低。
6.3 蒸 馏 方 式
x2
t2

## Slide 18
（4）塔釜回流汽：
① 含量降低
② 温度高
③ 在任一块塔板上，下一块
塔板上来的蒸汽，含量较低，温度高。
6.3 蒸 馏 方 式

## Slide 19
思考题：
（1）某精馏塔精馏段内相邻两层理论板，离开上层板的气相露点温度为，液相泡点温度为；离开下层板的气相露点温度为，液相的泡点温度为。试按从大到小的顺序将以上4个温度排列。（）
6.3 蒸 馏 方 式