## Slide 1
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.1 精馏装置的热量衡算
6.5.1.1 冷凝器的热量衡算
（1）目标：冷凝器（全凝器）
（2）基准：单位时间（），焓值（0液体）
（3）范围： ，忽略热损失
（4）热量衡算式：
塔顶蒸气带入的热量，
冷凝器带出的热量，
塔顶馏出液带出的热量，
回流液带出的热量，
塔顶上升蒸汽的摩尔焓，
回流液的摩尔焓，
冷凝器的热量衡算式

## Slide 2
6.5.1.2 再沸器的热量衡算
（1）热量衡算范围：全塔
（2）基准：单位时间（），焓值（0液体）
（3）范围： ，忽略热损失
（4）热量衡算方程：
其中：
,
原料液带入系统的热量，
回流液带入系统的热量，
加热蒸气带入系统的热量，
塔顶蒸气带出系统的热量，
塔底产品带出系统的热量，
精馏塔的热损失，
再沸器的热量衡算式
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 3
讨论：
① 泡点进料：
② 塔顶可近似按照纯A组分来计算
回流液：
塔顶上升蒸汽：
塔顶冷凝器的冷却剂用量
③ 塔釜可近似按照纯B组分来计算
塔釜产品：
塔底再沸器的水蒸汽用量
,
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
水蒸气的用量，
水蒸气的相变焓，

## Slide 4
6.5.1.3 热能回收利用
（1）产生低压水蒸气
当塔顶 T 较高时，用废热锅炉代替塔顶冷凝器，产生低压水蒸气。
（2）利用装置排出的余热作为加热剂
① 塔底产品预热进料
② 塔顶塔底产品加热其他过程的物料
③ 多塔操作中，低温塔排出的冷却水可供高温塔使用，高温塔的塔顶蒸汽可作为低温塔再沸器的热源。
（3）使用热泵
① 热泵以消耗机械功为代价，把流体由较低温度提高到较高温度的装置。
② 利用热泵将低温蒸汽增压升温后作为塔底热源，冷凝后的流体经节流阀减压再进入冷凝器中吸热，循环运行节约能量。
（4）优化工艺：在最佳工况下运行，以能耗低为目标。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 5
6.5.2 双组分连续精馏塔的其他情形
6.5.2.1 直接蒸汽加热
（1）思考：提馏段的上升蒸汽的来源？
A：来自塔底液体通过再沸器加热汽化（间接蒸汽加热）
B：将水蒸汽直接通入塔底（直接蒸汽加热），适用于重组分为水的待分离物系。
（2）假定：
仅讨论直接蒸汽为饱和水蒸汽，且满足恒摩尔流假定的条件。
（3）直接蒸汽工艺流程图如右图。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 6
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
（4）物料衡算
（5）操作线方程
A：精馏段操作线方程
B：提馏段操作线方程
直接蒸汽的摩尔流量，
与间接蒸汽加热相同
,
,
水蒸气

## Slide 7
（6）在图中画出操作线
A：精馏段操作线过点（），斜率
B：过点（）作线，斜率
C: 与精馏段操作线交于点。
D：提馏段操作线过点（）和点。
（7）分析讨论：
若规定了：则
①
② 轻组分回收率直接蒸气 。
③ 若要达到相同的，理论板数 。
④
直接加热量取决于回流比R。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 8
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.2.2 提馏塔
（1）将原料以液态从塔顶加入。
（2）可考虑使用提馏塔
① 为了回收轻组分，对馏出液的浓度要求不高。
② 进料组成相对挥发度很大。
（3）全塔物料衡算
（4）提馏段操作线方程

## Slide 9
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
（5）精馏段操作线可否表示为过点的水平线？
该线与对角线交点的横坐标是馏出液的组成
（6）分析：
若规定了时，
当选择的回流比 时，则 ，提馏段操作线的
斜率 ，点沿 线向上移动，则馏出液的组成 ，
所需的理论板数 。
但受到相平衡曲线的影响有 ，即点与平衡线
的交点的横坐标。
若选择的回流比 时，则馏出液的组成 。故提馏塔常不设液相回流。

## Slide 10
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.2.3 多股进料
（1）进料方式：将各股物料从各自适当的位置分别加入塔。
（2）操作线方程：
A：最上段操作线方程：
B：最下段操作线方程：
C：中间段的操作线方程：
D：塔内汽液相流量：
与单股进料相同
与单股进料相同
如图对中间段进行物料衡算

## Slide 11
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
（3）操作线如右图。
A：中间段操作线为斜率为直线。
B：若时，
最下段操作线的斜率中间段操作线的
斜率最上段操作线的斜率。
C：三条操作线有两个交点和，设计时
取两个最小回流比中较大者。
D：理论板数的求取和单股进料相同。
当时，将最上段操作线换成中间
操作线。
当时，将中间操作线换成最下段
操作线。直到

## Slide 12
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.2.4 侧线采出
（1）采出方式：从精馏塔内某层塔板上引出物料，获得其他组
成的产品（除塔顶、塔底产品外）。侧线采出的产品可以是液
相，也可以气相。
（2）操作线方程：
A：最上段操作线方程：
B：中间段的操作线方程：
C：最下段的操作线方程：
与单股进料相同
如图对 进行物料衡算
与单股进料相同

## Slide 13
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
（3）操作线如右图
中间段操作线的斜率 必小于最上段操作线的斜率 。
因此，当 时，点先落于平衡线上。
求取用最下段的操作线的斜率。

## Slide 14
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.2.5 冷回流
（1）回流方式：当回流液的温度小于泡点时（过冷液体），当流入第一块板时将使板上蒸汽发生“额外冷凝”。
（2）分析：
流量：第二块塔板上升的汽相量
第一块塔板下降的液相量
回流比：
热状态参数的定义：
“额外冷凝”的热量衡算：
冷回流
第一块塔板

## Slide 15
6.5 双组分连续精馏塔的操作型计算
（3）冷回流的精馏段操作线方程：
（4）结论：
① 冷回流时精馏段下降的液体量泡点回流时精馏段下降的液体量
② 完成相同的分离任务，所需的理论塔板数少。
③ 塔顶冷凝器和塔底再沸器的热负荷增加。
冷回流
第一块塔板

## Slide 16
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
6.5.3 精馏塔内的温度分布和灵敏板
板
号
塔顶
塔釜
波动小
波动小
波动大
灵敏板
压强一定时精馏塔内温度和组成的对应关系
精馏塔内温度分布曲线

## Slide 17
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析
（1）温度分布的意义：生产中塔内某处的物料组成变化一定
可以通过其温度的变化反映出来。
（2）灵敏板
① 定义： 当来自于外界的各种干扰使这些板上的
组成发生微小的变化时，这些变化将通过明显的温度
变化反应出来。这样的塔板就称为灵敏板。
② 特点：对组成变化反映最灵敏。
③在塔内位置：通常在加料板附近。
④意义：通过测量和控制灵敏板的温度来调节
和控制塔顶、塔底的产品质量。

## Slide 18
6.5.4 双组分精馏的操作型计算
已知量：
（1）相平衡曲线：
相对挥发度：
（2）全塔总板数及加料板位置（精馏段有m块理论板）
（3）原料量及组成（
（4）进料热状况q
（5）回流比R
（6）塔顶馏出液的采出率
拟解决的问题：
（1）当操作条件变化时，塔顶产品如何变化？
（2）当操作条件变化时，塔底产品如何变化？
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 19
6.5.4 双组分精馏的操作型计算
拟采用的方法：
（1）分析法
① 根据已知条件及变化条件来确定 或 如何变化？
② 根据 或 及 或 确定精馏段或提馏段的分离能力。
③ 根据 、q 确定 或 的变化趋势。
④ 通过全塔物料衡算来约定或。
（2）试差法
① 假设；
② 由全塔物料衡算求（）；
③ 梯级图法或逐板计算法求出；
④ 若两者足够接近，计算结果有效，否则返回重新假设。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 20
【例6-7】 已知某精馏塔有N块理论板数，泡点（q=1）进料。进料量为F，进料组成，当回流比为R时，塔顶塔底组成分别为塔顶采出率。
（1）当进料组成，其他不变，如何变化？
①精馏段操作线：
斜率= 不变
进料位置不变，精馏段理论板数不变。
q线： 向左移。
②提馏段操作线：斜率 不变
进料位置不变，提馏段理论板数不变。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 21
讨论：
若精馏段操作线向上平移，与线交点点左上移，提馏
段操作线也向上平移。精馏塔内的理论板数增多。
若精馏段操作线向下平移，与线交点点左下移，提馏
段操作线也向下平移。精馏塔内的理论板数减少。
因此，精馏段操作线只能向下平移，与线交点点向左
移，提馏段操作线只能向上平移。
结论
（2）若维持不变，可采用的措施？
① ② ③ 进料口下移
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 22
【例6-8】 精馏操作中，若不变，进料热状况 ，如何变化？
①进料热状况，则线的斜率按照顺时针方向变化。
②精馏段操作线的斜率不变。
③提馏段操作线：
能耗
斜率 ，则提馏段操作线
远离平衡线，分离效果 ，
④由全塔物料衡算：
结论
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 23
【例6-9】精馏操作中，若不变，回流比，如何变化？
方法一：
精馏段操作线：
回流比，斜率
精馏段操作线远离平衡线，分离效果变好，
q线不变。
提馏段操作线：
回流比，
斜率
提馏段操作线远离平衡线，分离效果变好，
结论
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 24
方法二：试差法
① 先假定某一值，
② 按照物料衡算式计算出：
③ 按照逐板计算法依次计算
跨过加料板后，
进行次计算，直至,则假设合理。
否则重新试差。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 25
在馏出液采出率确定的条件下，采用增加回流比来提高的局限性：
（1）的提高受精馏段塔板数及精馏塔分离能力的限制。
在一定塔板数下，当 时，即全回流时。
（2）的提高还受全塔物料衡算的限制。
（3）回流比增加，塔釜加热量增加，塔顶冷
凝量增加，将受到传热面积的限制。
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 26
【例6-10】加料口上移，其他不变，如何变化？
加料口上移 精馏段塔板数 ，分离效果
方法一：精馏段操作线的端点（）靠近对角线
但精馏段操作线和线的斜率不变
与线交点点下移。
但提馏段操作线的斜率不变
方法二：
结论
6.6 双组分连续精馏塔的操作型计算

## Slide 27
思考题：
1、已知某精馏塔有N块理论板数，泡点（）进料。当进料量F，进料组成，提馏段的上升蒸汽量为不变，问塔顶采出量减少时，塔顶塔底组成如何变化？
（精馏段操作线的斜率变大，远离平衡线，分离效果变好，；提馏段操作线的斜率变大，靠近平衡线，分离效果变差，。）
2、已知某精馏塔有N块理论板数，冷液（）进料。当进料组成，回流比，提馏段的上升蒸汽量为不变，问进料量增加时，塔顶塔底组成如何变化？
（提馏段操作线的斜率变大，靠近平衡线，分离效果变差，。与精馏段操作线的交点上移，精馏段操作线斜率不变，）
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析

## Slide 28
3、已知某精馏塔有N块理论板数，泡点（）进料。当塔顶塔底组成，进料量F，提馏段的上升蒸汽量为不变，问进料组成增加时，塔顶塔底采出量如何变化？
（全塔物料衡算）
作业题： 书6-18，6-20，6-21，6-26
6.5 双组分连续精馏塔的操作型分析