## Slide 1
大
学
化
五水硫酸铜的差热分析
学
实
验

## Slide 2
一、实验目的
了解差热分析仪的工作原理及使用方法；
01
03
用差热分析仪绘制CuSO4·5H2O样品的差热图 ；
02
对CuSO4·5H2O进行差热分析，学会对差热图谱定性处理的基本方法。

## Slide 3
二、实验原理
CuSO4·5H2O的失水过程
CuSO4·5H2O
CuSO4·3H2O
CuSO4·H2O
48 oC
-2H2O
CuSO4
99 oC
-2H2O
218 oC
-H2O

## Slide 4
三、实验步骤
  1.打开仪器开关，预热(等待自检)；打开电脑，点击桌面上的“热分析工具”图标。
  2.双手升起炉子，充分暴露样品支架，采用Al2O3材质坩埚做参比，放在左边托盘。将样品研细装入坩埚中，容积不超 过总容积的2/3，放在右边托盘。

## Slide 5
三、实验步骤
  3.双手小心放下加温炉，打开冷凝水的开关 (小水量流出即可)。
4．在电脑的“热分析工具”的界面的工具栏中打开“设置”，点击“基本参数设定”，进行差热量程与上限温度及升温速率(本实验为10C/min)的设定。点击“开始”，仪器开始采集数据。

## Slide 6
三、实验步骤
5.温度到达设定温度时，仪器自行停止实验。在软件中可进行标注，得到脱水峰的温度。
6.记录数据后关闭电脑，待炉体温度降至50C左右即关闭仪器电源开关，升起炉子，取出样品坩埚，关闭冷却水。

## Slide 7
四、注意事项
01
02
03
样品装入坩埚后，用镊子夹住小心墩实后放在底座上，以使样品内部松紧程度均匀，传热均匀。
实验前务必打开冷却水，实验结束后务必关上冷却水。
双手升起和放下加温炉一定要缓慢，以免触碰并损坏样品座支撑杆。

## Slide 8
五、数据记录
硫酸铜的三个脱水峰的温度分别为：
t1 = C
        t2 = C
t3 = C

## Slide 9
六、思考与讨论
影响差热分析的主要因素是什么？
试验坩埚中的样品填充不紧密，对实验结果将产生怎样的影响？
1
2