## Slide 1
大
学
化
熔点和沸点的测定
（苯甲酸和乙醇）
学
实
验

## Slide 2
大
学
化
熔点和沸点的测定
（苯甲酸和乙醇）
学
实
验

## Slide 3
大
学
化
熔点和沸点的测定
（苯甲酸和乙醇）
学
实
验

## Slide 4
一、实验目的
2
了解熔点和沸点测定的意义；
1
学习熔点和沸点测定的基本原理；
3
掌握用提勒管法和微量熔点测定仪法测定固体有机物熔点的方法；掌握用沸点管微量法测定液体有机物的沸点的方法。

## Slide 5
二、实验原理
当固体物质加热到一定温度时，就从固体状态转变为液体状态，这时的温度就是该物质的熔点。纯固体物质自初熔到全熔的温度范围不超过0.5－1.0℃。测定有机物的熔点可以推测其为某种化合物。从熔点的测定，还可以定性了解有机物的纯度。
1.熔点的测定

## Slide 6
二、实验原理
当液体的蒸气压与外界大气压下相等时，液体就沸腾，这时的温度叫做液体的沸点。纯物质有固定的沸点，不纯物质的沸点范围则较大（恒沸混合物除外）。通常是在蒸馏或分馏的过程中同时就测定了物质的沸点。若试样很少，则可采用微量法来测定液体的沸点。
２.微量法测定沸点

## Slide 7
将研成粉末的样品装入封口毛细管，样品高度约2－3 mm，将待测样品的毛细管用小橡皮圈固定在温度计上，将温度计固定在提勒管上，水银球在提勒管两支管中间。加热，仔细观察实验现象，读取一样品开始熔化（初熔）和完全熔化（终熔）的温度。重复操作两次，分析误差产生的原因。
三、实验步骤
（1）
提勒管法
1. 苯甲酸熔点的测定

## Slide 8
将微量样品放在盖玻片上，将盖玻片置于电热板中心位置，调节镜头，使显微镜焦点对准样品，开启加热开关，调节加热速度，仔细观察实验现象，读取样品开始熔化和完全熔化的温度。测定熔点后，停止加热，稍冷，除去热圆玻璃片、盖玻片及载玻片，将一厚圆的铅板放在加热板上加快冷却，重复操作两次，分析误差产生的原因。
三、实验步骤
（２）
微量熔点仪法
1. 苯甲酸熔点的测定

## Slide 9
三、实验步骤
２.乙醇沸点的测定
将试样滴入沸点管中高度约为1－1.5 cm，放入封口毛细管作内管，然后将沸点管用小橡皮圈附于温度计旁，沸点管底部在温度计水银球中间，将附有沸点管的温度计放入提勒管中，水银球在提勒管两支管中间。将热浴慢慢地加热，使温度均匀地上升。当温度到达比沸点稍高的时候，可以看到从内管中有一连串的小气泡不断地逸出。停止加热，让热浴慢慢冷却。当液体开始不冒气泡并且气泡将要缩入内管时的温度即为该液体的沸点，记录下这一温度。这时液体的蒸汽压和外界大气压相等。重复操作两次，分析误差产生的原因。

## Slide 10
四、注意事项
1
装入的样品应均匀、紧密、结实。
正确安装温度计的位置。
2
详细记录固体开始熔化时的温度和熔化完全时的温度。
4
3
控制好加热速度。

## Slide 11
五、思考题
分别测得样品A及B的熔点各为100℃，将它们按任何比例混合后测得的熔点仍为100℃，这说明什么?
01
02
什么叫沸点?液体的沸点和大气压有什么关系?文献上记载的某物质的沸点温度是否即为你们那里的沸点温度?