## Slide 1
大
学
化
重结晶（苯甲酸和萘）
学
实
验

## Slide 2
大
学
化
重结晶（苯甲酸和萘）
学
实
验

## Slide 3
大
学
化
重结晶（苯甲酸和萘）
学
实
验

## Slide 4
一、实验目的
1
2
3
学习重结晶法精制固体有机物的基本原理和应用；
了解常用固体有机物的精制方法；
掌握重结晶的操作过程（溶剂的选择、热饱和溶液的配制、脱色、热过滤、结晶、减压过滤以及干燥结晶）；掌握用水、有机溶剂重结晶有机物的操作方法。

## Slide 5
二、实验原理
固体有机物在溶剂中的溶解度与温度有密切关系。利用溶剂对纯物质及杂质的溶解度不同，使被提纯物质从过饱和溶液中析出，而让杂质全部或大部分仍留在溶液中（或被过滤除去），从而达到提纯的目的。

## Slide 6
三、实验步骤
1. 苯甲酸的重结晶
取1 g粗苯甲酸于100 mL烧杯中，加入25 mL水和几粒沸石，加热至沸，并用玻棒不断搅动，使固体溶解。预先将大玻璃漏斗预热在铜热水漏斗中，放置在小烧杯上，漏斗中放入预先叠好的菊形滤纸，并用少量热水润湿。将上述溶液迅速进行热过滤，滤入小烧杯中，在热过滤过程中，应采用酒精灯加热铜热水漏斗，保持溶液的温度。让滤液慢慢冷却，结晶出苯甲酸产品，而后抽滤，将结晶移至表面皿上，并用红外灯干燥。称重并计算回收率。

## Slide 7
三、实验步骤
２．萘的重结晶
在装有回流冷凝管的100 mL圆底烧瓶中，加入0.5 g粗萘 ，加入20 mL 50％乙醇， 2－3粒沸石，并不时振摇，从冷凝管上口补加 50％乙醇至萘完全溶解，计算所需溶剂总量，再额外多加溶剂总量的20%的50％乙醇，稍冷后加入少许活性炭，继续加热微沸5－10分钟。趁热过滤（与苯甲酸热过滤相同），冷却滤液结晶出萘的产品，用布氏漏斗抽滤（滤纸应先用乙醇润湿，吸紧），用少量乙醇洗涤。抽干后，将结晶移至表面皿上，放在空气中晾干或放在干燥器中，干燥，称重并计算回收率。

## Slide 8
四、注意事项
01
溶剂的用量是回收率高低的关键，用量过多或过少，会造成产品析出过少或析出在热过滤的滤纸上，造成重结晶回收率过低。
02
在操作时防止加热温度较高，任其沸腾，以免溶剂挥发。
03
抽滤转移晶体时，避免溶剂使用过多。

## Slide 9
五、思考题
为什么加热溶解重结晶粗产物时，为何先加入较少溶剂，使其恰好溶解，最后再补加少量溶剂？
01
02
抽气过滤固体时，为什么在关闭水泵前，先要拆开水泵和抽滤瓶之间的联系？