## Slide 1
大
学
化
混合物中乙醇含量的气相色谱法测定以及苯甲酸、
乙酸乙酯的红外光谱定性分析
学
实
验

## Slide 2
大
学
化
学
实
验
（一）混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

## Slide 3
大
学
化
学
实
验
（一）混合物中乙醇含量的气相色谱法测定

## Slide 4
一、实验目的
2
了解气相色谱仪的基本结构和主要部件；
1
学习气相色谱分析的基本原理和应用；
3
掌握气相色谱仪的操作规程，掌握用色谱工作站进行气相色谱分析的方法。

## Slide 5
二、实验原理
色谱法是一种物理分离方法，混合物的各组分随着流动的液体或气体（称为流动相），通过另一种固定的固体或液体（称为固定相），利用各组分在两相中的分配、吸附或其它亲和性能的不同，经过反复作用，最终达到分开各组分的目的。气相色谱中的气－液色谱法属于分配色谱，是利用混合物中各组分在固定相与流动相之间分配情况不同，从而达到分离的目的。

## Slide 6
三、实验步骤
设定仪器操作条件：柱温180 ℃，检测室温度180 ℃，气化室温度180 ℃，载气氢气流量30 mL·min-1
（1）
1.测定乙醇标准样的保留时间
仪器稳定后，用微量进样器分别迅速注入0.5 μL标准乙醇溶液，在工作站上得到各色谱峰保留时间及峰面积等分析结果，重复操作三次。
（2）

## Slide 7
三、实验步骤
在完全相同的条件下，用微量进样器注入未知混合物溶液，在工作站上得到各色谱峰保留时间及峰面积等分析结果，重复操作三次。
2.测定混合物中乙醇的含量
3.将上述结果分析对照，分析混合物中乙醇的含量。

## Slide 8
四、注意事项
1
用已知乙醇和未知混合物测定，每种样品至少分析两次。
正确使用微量进样器，吸取样品的时候，一只手操作，进样时两只手操作。
2

## Slide 9
五、思考题
色谱仪的开启原则是什么？ 关机的次序又是什么？
01
影响分离度的因素有哪些? 提高分离度的途径有哪些?
02

## Slide 10
大
学
化
学
实
验
（二）苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析

## Slide 11
大
学
化
学
实
验
（二）苯甲酸、乙酸乙酯的红外光谱定性分析

## Slide 12
一、实验目的
2
了解红外光谱仪的基本结构和主要部件；
1
学习红外光谱分析的基本原理和应用；
3
掌握各种红外光谱制样的方法，掌握几种常用的红外光谱解析方法。

## Slide 13
二、实验原理
红外光谱中吸收谱带的位置与分子中组成化学键的原子之间的振动频率有关。每个化合物有着彼此不相同的谱图，通过化合物的红外光谱可以鉴定化合物的结构。

## Slide 14
三、实验步骤
取约1 mg苯甲酸样品于干净的玛瑙研钵中，加约100 mg的KBr粉末在红外灯下研磨成粒度约2 m左右细粉后，移人压片模中，将模子放在油压机上，加压力，在60~65 MPa的压力下维持5 min，放气去压，取出模子进行脱模，可获得一片直径为13 mm的半透明盐片，将片子装在样品架上，即可进行红外光谱测定。
1.测定固体样品苯甲酸的红外光谱

## Slide 15
三、实验步骤
在一块干净抛光的NaCl或KBr盐片上，滴加一滴乙酸乙酯样品，压上另一块盐片，将它置于池架上，即可进行红外光谱测定。
2.测定液体样品乙酸乙酯的红外光谱
3. 对谱图进行解析，在解析的基础上查找标准光谱图，最后确定样品的结构。

## Slide 16
四、注意事项
小心盐片的使用：时刻放在红外灯下，避免吸收水分。
2
1
要在红外干燥灯下完成整个制样过程，因为溴化钾易吸收水分，而羟基在红外区域有吸收峰，影响测定。

## Slide 17
五、思考题
01
02
固体样品有哪几种制样方法，它们各适用于哪一种情况?
为什么红外光谱是连续的曲线图谱?